| Бетоноукладчик СМЖ-528. |
| --- |
| Технические характеристики. |
| 2.1. | Емкость одного бункера, м3 | 3,3 - *** |
| 2.2. | Количество бункеров, шт | 1 - *** |
| 2.3. | Скорость движения, м/мин | 13,5 |
| 2.4. | Колея (по осям колес) мм | 3820 - *** |
| 2.5. | База колес, мм | 3200 |
| 2.6. | Скорость вращения заглаживающего ролика, об/мин | 500 |
|  | Диаметр ролика, мм | 140 |
| 2.8. | Длина ролика, мм | 2800 |
| 2.9. | Ширина выхода массы из бункера, мм |  |
|  | малая | 1100 |
|  | большая | 1600 |
| 2.10. | Высота выхода массы из бункера, мм | 300 |
| 2.11. | Привод хода: |  |
| 2.11.1 | Двигатель, тип | АИР 100 L6 У3 380 |
|  | мощность, КВТ | 2,2 |
|  | скорость вращения, об/мин | 950 |
| 2.11.2 | Редуктор, тип | 1Ц2У-200 |
|  | передаточное число | 40/21 |
| 2.11.3 | Передача от двигателя к редуктору, тип | Клиноременная |
|  | передаточное число | 1,68 |
| 2.11.4 | Передача от редуктора на | Цепная |
|  | колесо, тип |  |
|  | передаточное число | 1,33 |
| 2.11.5 | Общее передаточное число | 89,6 |
|  | привода хода |  |
| 2.12 | Количество приводов, шт | 2 |
| 2.13 | Привод питателя: |  |
| 2.13.1 | Двигатель, тип | А 02-51-6 |
|  | мощность, Квт | 5,5 |
|  | скорость вращения, об/мин | 1000 |
| 2.13.2 | Редуктор, тип | 1Ц2У-200 |
|  | Передаточное число | 40/12 |
| 2.14 | Количество питателей, шт | 1 |
| 2.15 | Привод вращения ролика |  |
| 2.15.1 | Двигатель, тип | ТТК F -312-6 |
|  | Мощность при ПВ 40%, Квт | 15 |
| 2.15.2 | Передача от двигателя к ролику, тип | Клиноременная или цепная |
|  | Передаточное число | 1,9 |
| 2.16 | Привод подъема ролика |  |

*** - количество и  размеры зависят от технического задания